附件6

玻璃钢性能要求

本次玻璃钢板用于悬崖栈道中的玻璃钢栏板，要求如下：

一、玻璃钢外观表面颜色为6种彩色，并为渐变色。颜色要求如下：

二、玻璃钢表面六面采用烤漆面，烤漆质量及施工要求：外表美观；与玻璃钢表面粘结度好，不脱落；光泽度好；耐腐蚀性高。
三、玻璃钢规格尺寸如下：单位（mm）

玻璃钢厚度为12mm，玻璃钢板材根据图纸要求开孔，开孔大小直径为30mm，开孔面需要喷烤漆。

以上尺寸为设计标准段，现场玻璃钢板现场多为不规则四边形，实际尺寸需厂家到现场测量确定，材料供应商应自行考虑材料损耗，如有疑问请咨询业主单位。部分段现场测量尺寸如下：

现场测量尺寸图需要经过设计处理后方可安装，设计图纸如下：